## Slide 1: Introduction IPv6
- Présentation
- Différence entre IPv4 ou IPv6
- Configuration d’un router en IPv6 avec Packet traceur
- Configuration et test finale du réseau
- Conclusion et questions

## Slide 2: Structure d'une adresse IPv6
2001:db8:1:1።1/64
Adresse fournit par le « ISP »
2001:DB8:1:1:207:ECFF:FE29:D35A
Adresse Complète
fe80::1
Adresse de lien local

## Slide 3: Dans le cadre de notre simulation
Configuration du Routeur0
G0/0 IP : 2001:db8:1:1።1/64 local-link : fe80::1
G0/1 IP : 2001:db8:1:2።1/64 local-link : fe80::1
S0/0/0 IP : 2001:db8:1:a001::2/64 local-link : fe80::1

## Slide 4: Configuration des Serveurs
Server Compta
IPv6 : 2001:db8:1:1::2/64 local-link : fe80::1
Server Production
IPv6 : 2001:db8:2:1::2/64 local-link : fe80::1

## Slide 5: Configuration des clients
Test de la configuration
Experimentation
Je vous retrouve tous de suite sur Cisco Packet Tracer

## Slide 6: Notes et références
https://skillsforall.com
https://www.youtube.com/@ultraconfig9489
Merci à toutes les personnes qui m'ont aidé
dans cette présentation.

## Slide 7: Merci pour votre Attention
Conclusion et questions